## Slide 1
INGENIO SANTA ANA / RESULTADOS
Datos para decidir
con cautela
Decisiones agrícolas, operativas y de mercado
Caña y renovación · proceso industrial · mercado y oferta
Notes: La evidencia combina productividad agrícola, señales del proceso y tendencias de mercado. Las recomendaciones mantienen la incertidumbre visible y requieren comprobación local antes de ampliar su uso.

## Slide 2
SÍNTESIS EJECUTIVA
Tres decisiones merecen atención
Fuentes: resultados documentados de las Series I–III.
Renovación: priorizar validación de L01-299 y HoCP14-885 bajo condiciones locales.
Caldera: usar el sensor virtual y las alertas como apoyo de revisión, no como control automático.
Mercado: incorporar precio y oferta a la planificación; conservar escenarios y límites explícitos.
Notes: Renovación: validar L01-299 y HoCP14-885 bajo condiciones locales; los aportes son parciales y no representan rentabilidad neta. Caldera: usar el sensor virtual y las alertas como apoyo de revisión, nunca como control automático. Mercado: incorporar precio y oferta a la planificación sin interpretar asociaciones como causalidad.

## Slide 3
RESULTADOS CLAVE
Tres resultados cuantifican las decisiones
Fuentes: outputs/serie1_ranking/resumen_ranking.csv; outputs/rezagos/resumen.csv; outputs/serie3_segmentacion/referencia_productividad.csv; outputs/serie3_precios/volatilidad_anual.csv.
Ámbito | Resultado observado | Implicación
Renovación | HoCP14-885: US$727.58/acre/año; L01-299 top 3 en 500/500 remuestreos | Validar en lotes comparables
Sensor virtual | MAE 0.356; WAPE 0.598% con presión rezagada 30 s | Uso retrospectivo; falta validar fuera de jornadas disponibles
Mercado y cultivo | Guatemala: 1.66–1.73 veces pares en 2019–2021; volatilidad 33.36% | Considerar diferencia de escala e incertidumbre de precio
Notes: HoCP14-885 aporta US$727.58 por acre/año bajo el escenario central; L01-299 aparece en el top 3 en 500 de 500 remuestreos. El sensor virtual con 17 señales logra MAE 0.356 y WAPE 0.598% en validación retrospectiva. El rendimiento relativo de Guatemala frente a pares estuvo entre 1.66 y 1.73 en 2019–2021; la volatilidad anualizada del precio fue 33.36%.

## Slide 4
SERIE I · CAÑA
La renovación favorece tres candidatos
Resultados: data/processed/serie1_politicas_renovacion.csv; serie1_incertidumbre_economica.csv.
Chart: Aporte parcial esperado · US$/acre/año
| HoCP14-885 | L01-299 | Ho12-615
Aporte | 727.5797 | 632.6553 | 629.2138
Precio central US$0.20/lb · 3 cosechas para HoCP14-885; 4 para L01-299 y Ho12-615
Variedad | Aporte parcial | P05 | P95
HoCP14-885 | US$727.58 | US$652 | US$834
L01-299 | US$632.66 | US$572 | US$700
Ho12-615 | US$629.21 | US$570 | US$684
Notes: la referencia usa precio central de US$0.20/lb y horizontes seleccionados. Aportes parciales exactos por acre/año: HoCP14-885 US$727.58, L01-299 US$632.66 y Ho12-615 US$629.21. No son utilidad neta: faltan costos completos y condiciones de escala. P05–P95 resume remuestreo; no son probabilidades de superioridad.

## Slide 5
SERIE I · PRODUCTIVIDAD
Ridge supera referencias en la validación de 2021
Resultados: data/processed/serie1_evaluacion_2021.csv; serie1_validacion_modelos.csv.
Chart: MAE 2021 · menor es mejor (lb/acre)
| Ridge | Referencia reciente | Media histórica
MAE | 2144.546 | 2270.33 | 2662.687
Notes: Ridge se seleccionó con validación 2019–2020 y se evaluó en 2021 como año reservado. Su MAE fue 2,145 lb/acre, frente a 2,270 de la referencia reciente y 2,663 de la media histórica. El R² de 0.251 deja amplia variación sin explicar y limita su uso como regla automática.

## Slide 6
SERIE I · APLICACIÓN
El diseño local debe comprobar la recomendación
Fuente: docs/conclusiones-serie-I.md y artefactos de renovación.
Comparar los candidatos con una referencia local bajo condiciones equivalentes.
Registrar ambiente, edad, manejo, cosecha y calidad para interpretar diferencias.
Recalcular aporte con costos y precios vigentes antes de escalar.
Notes: Antes de ampliar superficie, conviene comparar los candidatos con testigos bajo condiciones equivalentes y cosechas comparables. El registro de ambiente, edad, manejo, cosecha y calidad permite interpretar diferencias. El aporte económico debe recalcularse con costos y precios vigentes.

## Slide 7
SERIE II · PROCESO
Dos perfiles describen regímenes distintos
Resultados: outputs/regimenes/resumen_regimenes.csv; docs/conclusiones-serie-II.md.
Indicador | Perfil 1 | Perfil 2
Proporción de observaciones | 37.6% | 62.4%
Temperatura final vapor | 537.88 °C | 537.44 °C
Productividad media (referencia de Serie I) | 7,996.99 lb/acre | 8,376.22 lb/acre
Perfiles estadísticos, no modos operativos certificados
Notes: El perfil 1 representa 37.6% y el perfil 2, 62.4% de las observaciones analizadas. El segundo combina mayor flujo secundario y señales térmicas distintas, mientras la temperatura final de vapor es casi igual. El patrón es compatible con compensación operativa, pero las unidades y el linaje instrumental incompletos impiden concluir eficiencia o falla.

## Slide 8
SERIE II · SENSOR VIRTUAL
La presión rezagada mejora la predicción retrospectiva
Resultados: outputs/rezagos/resumen.csv.
Chart: MAE por configuración · menor es mejor
| 15 señales actuales | 17 señales + presión −30 s
MAE | 0.45774 | 0.35603
Mejora relativa del MAE: 22.2% en la validación retrospectiva
Notes: Agregar presión de vapor y domo con rezago de 30 segundos reduce el MAE de 0.458 a 0.356 en las validaciones disponibles; el WAPE pasa de 0.769% a 0.598%. Son métricas retrospectivas, no garantías de desempeño en vivo. No se evaluó una quinta jornada independiente y faltan unidades confirmadas para todas las señales.

## Slide 9
SERIE II · ANOMALÍAS
Las alertas indican episodios para revisar
Resultados: outputs/anomalias/resumen_episodios.csv; outputs/revision_termica/episodios_revisados.csv.
Hallazgo | Lectura correcta | Siguiente revisión
28 episodios multivariados | Cambios coordinados en señales | Cruzar con operación y bitácora
4 episodios térmicos revisados | Desvíos persistentes, sin falla confirmada | Verificar sensores y condición del equipo
2 alertas sostenidas complementarias | Prioridad de revisión, no alarma certificada | Confirmar con instrumentación y operador
Notes: La detección multivariada marcó 28 episodios; la revisión térmica agrupó cuatro episodios de 470 a 1270 segundos. El método complementario de corrientes y retornos produjo 384 marcas y dos alertas sostenidas. Una marca no equivale a avería. Su revisión debe corroborar sensor, redundancias y contexto del proceso.

## Slide 10
SERIE III · PRODUCTIVIDAD
Guatemala se ubica en un perfil de alto rendimiento
Resultados: outputs/serie3_segmentacion/referencia_productividad.csv; docs/conclusiones-serie-III.md.
Chart: Rendimiento relativo a pares estructurales (mediana = 1)
| 2019 | 2020 | 2021
Guatemala / pares | 1.679 | 1.725 | 1.662
Mediana Guatemala: 107.52 t/ha · pares estructurales: 49.67–74.60 t/ha
Notes: El cociente Guatemala/mediana de pares estructurales fue 1.68 en 2019, 1.73 en 2020 y 1.66 en 2021. Guatemala mantuvo rendimiento alto en esos años comparables. El descenso de 2023 y la tendencia estimada no identifican causas; área cosechada tampoco equivale a nuevas siembras.

## Slide 11
SERIE III · MERCADO
El precio conserva alta volatilidad
Resultados: outputs/serie3_precios/volatilidad_anual.csv; outputs/serie3_pronostico_ampliado/pronosticos_propuestos.csv.
Volatilidad anualizada: 33.36% observada; 31.10% en muestra restringida.
Pronóstico archivado a junio de 2024: 18.25 ¢/lb; banda 80%: 16.98–19.61.
La fecha de corte y la referencia ingenua deben acompañar toda lectura del pronóstico.
Notes: La volatilidad anualizada fue 33.36% en la serie observada y 31.10% al restringir la muestra. La cobertura llega a 2024 e incluye observaciones spot puntuales; no es una serie oficial continua certificada. Los pronósticos son escenarios calculados al corte de mayo de 2024, no precios actuales. La referencia ingenua superó a los candidatos en la selección principal.

## Slide 12
SERIE III · MERCADO Y PRODUCCIÓN
La oferta global aporta contexto; Guatemala exige cautela
Resultados: outputs/serie3_oferta/metricas_temporales.csv; outputs/serie3_oferta_paises/{metricas_temporales,correlaciones}.csv.
Relación a dos años | Mundo | Guatemala
Precio ↔ área cosechada | 0.718 | 0.310
Precio ↔ producción | 0.776 | 0.001
Lectura | Asociación retrospectiva | No usar como señal predictiva local confirmada
Notes: En el mundo, los precios rezagados se asocian con cambios de área (0.718) y producción (0.776). En Guatemala, las correlaciones son 0.310 y 0.001. Los atributos de precio reducen error global frente a la media, pero empeoran la referencia para Guatemala. Son asociaciones retrospectivas, no efectos causales; área cosechada no equivale a nuevas siembras.

## Slide 13
APLICACIÓN CONSULTIVA
La interfaz facilita consultas al sensor virtual
Fuente: /app y servicio de inferencia de Serie II.
Demo sintética: resultado 59.33 en unidad nativa no certificada.
Estimación ZZQBCHLL.AV_0#: 15 señales actuales + 2 presiones con rezago de 30 s.
Entrada API: CSV de una fila o JSON; plantilla en /template.csv.
Interfaz consultiva: no diagnostica fallas, no controla ni calcula ahorros.
Notes: El escenario sintético, construido con medianas del ajuste, devuelve 59.3300388871 en una unidad nativa no certificada; no representa una observación real. La inferencia de ZZQBCHLL.AV_0# usa 15 señales actuales y dos presiones con rezago de 30 segundos, que deben prepararse aguas arriba. La API admite CSV de una fila o JSON; la interfaz es consultiva y no diagnostica fallas ni cuantifica ahorros. La unidad y el linaje instrumental requieren confirmación.

## Slide 14
TRAZABILIDAD DEL MODELO
MLflow conserva la evaluación retrospectiva
Registro local de Serie II; Ridge de 17 variables.
6 candidatos y 1 corrida padre registrados de forma retrospectiva.
Ridge de 17 variables en Registry · versión 1.
La reproducción coincide con el escenario sintético; no es una lectura real.
Store local; no hay monitoreo productivo ni reentrenamiento.
Notes: MLflow registra seis candidatos y una corrida padre con artefactos existentes; no hubo reentrenamiento. Ridge de 17 variables quedó en Registry como serie2_sensor_virtual_ridge_17, versión 1. El modelo cargado desde Registry reproduce 59.3300388871 en el escenario sintético. El store es local y no se distribuye; no hay monitoreo productivo. Métricas: MAE medio de validación 0.3560258200 y WAPE 0.598068%.

## Slide 15
SIGUIENTES VALIDACIONES
Validaciones antes de ampliar el uso
Fuentes: Series I–III; criterios de avance basados en límites observados.
Frente | Próxima comprobación | Criterio para avanzar
Renovación | Lotes testigo comparables | Diferencia reproducible y costos vigentes
Sensor / alertas | Confirmar sensores y episodios con operación | Unidad, trazabilidad y falso positivo aceptable
Mercado / oferta | Actualizar precio y validar fuera de muestra | Corte explícito y mejora frente a referencia
Notes: La expansión requiere comprobar unidades y linaje de variables, contrastar alertas con instrumentación y operación, ensayar lotes testigo para renovación y actualizar los precios con una fuente y un corte definidos. Beneficios económicos requieren medición de costos y resultados.

## Slide 16
DECISIÓN
La evidencia ordena preguntas.
La operación confirma decisiones.
Renovación con testigos · alertas con corroboración · mercado con fecha de corte
Notes: La prioridad es validar las recomendaciones de renovación y corroborar las alertas con datos instrumentales. Las señales de mercado describen escenarios históricos y deben actualizarse antes de decidir.

## Slide 17
APÉNDICE · MÉTODO
Cómo se evaluó la evidencia
Series I–III: validación temporal, remuestreo y detección no supervisada.
Componente | Evaluación existente | Límite
Productividad / Serie I | 2019–2020 para selección; 2021 reservado | Un año reservado no sustituye validación multianual
Sensor / Serie II | Validación retrospectiva sobre jornadas existentes | No hay quinta jornada independiente
Precio / Serie III | Comparación temporal; referencia ingenua | Sin prueba ciega adicional al corte
Notes: Serie I usa validación temporal y remuestreo; Serie II, evaluación retrospectiva y detección no supervisada; Serie III, comparación entre pares y análisis de rezagos de precio.

## Slide 18
APÉNDICE · GLOSARIO
Términos para interpretar los resultados
Unidades y definiciones según artefactos de cada serie.
Término | Definición
MAE | Error absoluto medio; menor indica menor error en esa evaluación
P05–P95 | Percentiles 5 y 95 del remuestreo
Aporte parcial | Estimación por acre antes de costos completos y condiciones de escala
Alerta / episodio | Observación que requiere revisión; no implica falla confirmada
Notes: MAE resume error absoluto medio; menor valor indica menor error en esa evaluación. P05–P95 son percentiles del remuestreo. Área cosechada no equivale a nuevas siembras.

## Slide 19
APÉNDICE · TRAZABILIDAD
Resultados y fuentes por serie
Archivos consolidados generados por las Series I–III.
Serie I: data/processed/serie1_*.csv · outputs/serie1_ranking/
Serie II: outputs/regimenes/, rezagos/, anomalias/, revision_termica/
Serie III: outputs/serie3_segmentacion/, serie3_precios/, serie3_oferta/, serie3_pronostico_ampliado/
Conclusiones: docs/conclusiones-serie-I.md, II.md y III.md
Notes: La renovación se sustenta en políticas, bandas de remuestreo y ranking de candidatos. Las métricas del sensor están en los resúmenes de rezagos, regímenes y episodios. La comparación de productividad, precios y oferta se documenta en los archivos consolidados de la Serie III.

## Slide 20
APÉNDICE · LÍMITES TÉCNICOS
La evidencia no identifica causas ni fallas por sí sola
Fuentes: bitácoras y conclusiones de Series I–III.
No demostrado | Lo que muestran los datos
Ahorro, eficiencia o rentabilidad neta | Comparaciones bajo supuestos registrados
Falla física de equipo o sensor | Episodios que requieren verificación
Predicción operativa en tiempo real | Error retrospectivo en datos disponibles
Causalidad del precio sobre oferta local | Asociaciones y desempeño retrospectivo por país
Notes: Los datos operativos no tienen unidades instrumentales completas y las alertas requieren corroboración. Los modelos son retrospectivos. La estimación económica no equivale a VAN, rentabilidad neta ni ahorro. Las asociaciones de mercado no demuestran causalidad.